Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Γ. Καραδέδος, Αρχιτέκτων-Αρχαιολόγος, Αναπλ.Καθηγ. ΑΠΘ

Περίληψη:

Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός και ιδιαίτερα ο δωρικός; ο οποίος είναι περισσότερο αυστηρός από τους υπόλοιπους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχαιότητα, είναι η τυποποίηση μορφών, χαρακτηριστικών και κατασκευών, που υπακούουν σε γενικότερους κανόνες ή νόμους.  Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική βασίσθηκε στη σύνθεση και συναρμολόγηση τυποποιημένων και επαναλαμβανόμενων χαρακτηριστικών μερών.  Ένας αρχαίος δωρικός ναός διέπεται από μαθηματικές σχέσεις και είναι στην ουσία μια προκατασκευή από τυποποιημένα και προκατασκευασμένα, αρχικά στο λατομείο και στη συνέχεια στο εργοτάξιο, αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία συντίθενται με τη βοήθεια των οικοδομικών γραμμάτων.  Είναι γνωστό ότι οι αρχιτέκτονες εκτός από τα σχέδια και ενδεχόμενα μακέτες, κατασκεύαζαν πρότυπα αρχιτεκτονικά μέλη, τα «παραδείγματα», τα οποία στη συνέχεια αναπαρήγαγαν σε πολλά αντίτυπα οι τεχνίτες.

Η επίδραση των μαθηματικών στην αρχιτεκτονική θα οδηγήσει, κυρίως κατά την ύστερη κλασική και την ελληνιστική περίοδο στην εφαρμογή γεωμετρικών χαράξεων στο σχεδιασμό των κτιρίων, τις οποίες πολύ συχνά βρίσκουμε υλοποιημένες με αιχμηρό εργαλείο επάνω σε αυτά.  Ο Βιτρούβιος στο VI βιβλίο του «Περί Αρχιτεκτονικής» αναφέρει σαφώς ότι, όχι μόνο στα δημόσια, αλλά και στα ιδιωτικά κτίρια, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κάναβος (εμβάτης, modulus).  Η χρήση χαράξεων και κανάβου, ο οποίος έχει διαπιστωθεί ακόμη και σε απλά σπίτια, αποτελεί προϋπόθεση για την τυποποίηση στην αρχιτεκτονική και οδήγησε αναπόφευκτα σε αυτή.  Η τυποποίηση αυτή αφορά στα πάχη τοίχων, στις διαστάσεις και στη μορφή αρχιτεκτονικών μελών και οικοδομικών υλικών (όπως πλίνθων και κεράμων), στο πλάτος και στη θέση ανοιγμάτων στις αναλογίες των χώρων, στην τυπολογία των κτιρίων, στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις τους (π.χ. τυποποιημένα μήκη και διατομές σωλήνων ύδρευσης).